Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Шелеховского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Шелехово (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Шелеховского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Шелехово (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шелеховского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Шелехово (1:5 000). |

ТОМ 1.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Лесные ресурсы и лесопользование						15

4.Современное состояние поселения							17

4.1. Земельный фонд								17

4.2. Население, расселение							17

4.3. Социально-экономическая ситуация					19

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					20

5. Возможные направления развития поселения					22

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	24

6.1. Проблемы территориального развития					24

6.2. Планировочная организация территории поселения			25

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			29

7. Транспортная инфраструктура							36

8. Инженерная инфраструктура							40

8.1. Водоснабжение								40

8.2. Водоотведение бытовых стоков						43

8.3. Электроснабжение								45

8.4. Теплоснабжение								46

8.5. Санитарная очистка								47

8.6. Связь										49

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	52

9.1. Техногенная нагрузка							52

9.2. Состояние геологической среды						52

9.3. Состояние атмосферного воздуха					53

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				53

9.5. Состояние почвенного покрова						53

9.6. Состояние растительного и животного мира				54

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					54

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		55

9.9. Комплексная оценка территории						59

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				60

10. Охрана объектов культурного наследия						61

11. Список использованных материалов						65

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Шелеховского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Шелеховского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Шелеховского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Шелеховского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Шелеховского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Шелеховского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Шелеховского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Шелеховского муниципального образования Лупекину В.И. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается на левом берегу р.Бирюса в устье р.Ингашет и следует далее по правому берегу р.Ингашет до истока, выходит на водораздел, далее следует по водоразделу в северном направлении и выходит на исток притока р.Сухая и по нему спускается вниз по течению до лесной дороги, далее по ней следует в направлении на север и переходит на приток р.Бланка, далее по притоку выходит к р.Бланка и следует по ней вверх по течению до истока в ур.Приображенка. Поднимаясь в направлении на север, на водораздел, граница муниципального образования выходит на лесную дорогу и следует по ней в направлении на восток. Минуя полевые станы по правой стороне, следуя в том же направлении, граница муниципального образования выходит на левый берег протоки р.Бирюса, проходит по нему до основного русла реки, где пересекает р.Бирюса, далее по ее притоку идет в сторону автомобильной дороги Тайшет - Шелехово, выходит на нее и следует по ней в восточном направлении. В ур.Осинники граница муниципального образования поворачивает на лесную дорогу по правой стороне от тракта и следует по ней в направлении на юг по водоразделу до истока р.Правая Серьга, здесь выходит на лесовозную автодорогу и по ней, следуя на юг, выходит на исток р.Соляная. По нему спускается к р.Соляная, проходит по ней на юг и, пересекая хребет, выходит на приток р.Сухая Соляная, проходит по ней вниз по течению до истока и по правому берегу р.Соляная выходит к ур.Забиякино и здесь сворачивает на лесную дорогу и следует в направлении на северо-запад до р.Бирюса. Отсюда граница проходит по правому берегу р.Бирюса, вниз по течению, до устья р.Ингашет, где и замыкается на исходной точке описания.

Шелеховское сельское поселение расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Рождественским и Тимирязевским сельскими поселениями, на северо-востоке с Березовским сельским поселением, на востоке с Николаевским сельским поселением, на юге с Еланским сельским поселением, на юго-западе с Тальским сельским поселением, на западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района

Сообщение с районным центром осуществляется маршрутным такси дважды в день по автодороге, с областным центром – по железной дороге и по автодороге М-53. Транспортного сообщения между населенными пунктами поселения нет. Удаленность центра муниципального образования от ближайшей ж/д станции (ст. Тайшет) составляет 35 км.

Транспортно-географическое положение относительно благоприятно для хозяйственной деятельности и мало благоприятно для жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Шелеховского поселения – резко-континентальный с продолжительной суровой зимой и тёплым, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная и колеблется в пределах  –0, 3-3,0° С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 30 до - 35°С.

Абсолютный минимум температур достигает -50°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 210 см.

Продолжительность тёплого периода, примерно, 100 дней. Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-+16°С.

Средняя максимальная температура достигает +24,8° С, абсолютный максимум составляет +36°.

На территории поселения выпадает 300 -500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%. Максимум осадков приходится на июнь – август и составляет 50 – 90 мм.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых  местах – до 26-28 дней.

На территории Шелеховского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует опасность возникновения лесных пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Шелеховского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

## Гидрографическая сеть поселения представлена р. Бирюса, рассекающей центральную часть территории с юга на север и принимающей на своём пути множество притоков  более высоких порядков.

## Наиболее крупными притоками второго порядка являются р. Ингашет, протекающая по южной границе территории в её западной части, и р. Серьга.

Реки Шелеховского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное.

Протекая по территории поселения р. Бирюса  образует многочисленные меандры. В русле образуются многочисленные острова.

Превышение водораздела над урезом воды в реках иногда достигает 300-350 м.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта. Нередко  мелкие реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье. Паводком затапливается значительная часть села Шелехово и деревни Старошелехово.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2. Обеспеченность населения Шелеховского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая и составляет  200 тыс. м3/год на человека.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

В долине реки Бирюса встречаются  старичные озёра, наиболее крупным из которых  является озеро Мамаево.

В пойме  реки нередко отмечается заболоченность.

2.4. Растительный и животный мир

## Территория Шелеховского поселения находится в пределах лесной зоны с характерным  для этой зоны животным и растительным миром.

## Более 70% муниципального образования покрыто лесом, труднопроходимой тайгой.

## В Шелеховском поселении наибольшую площадь занимают смешанные леса.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  хвойных – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров.

В лесах много черники, голубики, брусники, других ягод, а также грибов и лекарственных трав.

В лесах обитают: лось, морал, росомаха, рысь, белка, соболь, бурундук, горностай, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки.

На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой. Здесь водятся: хариус, щука, налим, окунь, сиг, таймень и др.

В общем растительный и животный мир Шелеховского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территории поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас.

На 1 км2  территории поселения приходится до 0,8 км речной сети.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 280 м у уреза воды до 600 м – на водоразделе.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

Склоны водораздела изрезаны многочисленными оврагами с глубиной вреза до 50 м.

Геологическое строение

Рассматриваемая территория приурочена к Тайшетской, впадине, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены породами ордовика, силура, девона, юры. Это полускальные, неустойчивые к выветриванию песчаники, аргиллиты, мергели, переслаивающиеся с нескальными песками, глинами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений достигает 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми накоплениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

Южная часть рассматриваемой территории перспективна на выявление месторождений редких металлов.

Основаниями всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и склонностью к набуханию.

По степени морозоопасности грунты относятся к чрезмерно пучинистым.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих грунтов, чрезмерно пучинистых значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Водоносными являются четвертичные аллювиальные отложения и  породы ордовика и силура, к которым приурочены  трещинно-пластовые воды.

Водоносный комплекс  аллювиальных отложений представлен песчано-глинистыми и валунно-галечниковыми разностями.

Глубина залегания подземных вод аллювиальных отложений – 1,0-10,5 м. Мощность водоносного горизонта составляет 2,2-5,5 м. Величина коэффициента фильтрации изменяется в широких пределах  (0,3-16,8 м/сут.).

По составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, с минерализацией до 1 г/л.

Водоносные горизонты слабо защищены от проникновения в них загрязняющих веществ.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика и силура приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика и силура изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт залегает чаще всего  на глубине 30-50 м, пьезометрический уровень  устанавливается на глубине 5-2- м.

По составу вода гидрокарбонатно-кальциевая, пресная, с минерализацией 0,2-0,4 г/л.

Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области, средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Шелеховского поселения, приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления.

Централизованного водоснабжения в населённых пунктах Шелеховского поселения нет. Жители пользуются индивидуальными колонками и колодцами.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Венгерского муниципального образования имеют место подтопление и заболачивание, оползни, эрозия, просадочность и набухание, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов, что наблюдается у посёлка Венгерка. Размыв берегов отмечается на протяжении около 2 км.

Просадочные деформации связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород возможно увеличение  их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатацию инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, просадки, набухание мерзлотные явления,  территории Шелеховского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную  подготовку территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемых паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Шелеховское муниципальное образование приурочено к землям Тайшетского лесничества, к Тагульскому участковому лесничеству.

Тагульское участковое лесничество в пределах Шелеховского поселения включает леса Тагульской дачи, общей площадью 266639 га, и технического участка №7 колхоза «Путь к коммунизму», общей площадью 6151 га.

Общая площадь лесов Тайшетского лесничества равна  1824,791 тыс. га.

Лесосырьевые ресурсы всего Тайшетского района составляют 454,6 млн. м3, 74,9% этого объёма приходится на ценные хвойные породы.

По этому показателю район относится к наиболее многолесным районам Иркутской области.

Лесистость Тайшетского района, по состоянию на 01.01.2010 г., составила 90,5%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Тайшетского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным относятся полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог объектов общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, зелёные зоны, лесопарковые зоны.

Площадь этих лесов в пределах Тайшетского лесничества составляет около 445 тыс. га.

К этой же категории относятся ценные леса, включающие

- орехово-промысловые зоны,

- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов,

- нерестоохранные полосы лесов.

На долю ценных лесов приходится 145,5 тыс. га.

Площадь, занятая эксплуатационными лесами примерно равна 1379,8 тыс. га.

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка  и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства.

Следует заметить, что при площади охотничьих угодий в 2452, тыс. га Тайшетский район традиционно, до определённого времени, относился к числу охотопромысловых. В настоящее время потенциал охотничьих ресурсов  в значительной мере утрачен в связи с интенсивными промышленными рубками леса.

Лесной фонд, находящийся на территории Тайшетского района характеризуется высокой степенью пожарной опасности. Средний класс  пожарной опасности лесного фонда равен 2,7. На территории 99% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать практически в течение всего пожароопасного сезона, особенно в период пожарных максимумов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах; воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе технической политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранения биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

На территории лесничеств производится лесовосстановление, что является важнейшим мероприятием, выполняемым лесхозами и арендаторами лесных участков. Для этого в районе имеется 5 лесных питомников, общей площадью 15 га. В этих питомниках ежегодно выращивается 4 млн. сеянцев сосны.

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Общая площадь муниципального образования 39025,6 га.

Значительная часть территории муниципального образования покрыта лиственничными и хвойными лесами с развитой гидрографической сетью.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 01.01.2012 г.

| Территория муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Общая площадь муниципального образования – всего | 39025,58 |
| Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 445 |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 189 |
| Общественно-деловой застройки | 5 |
| Производственные | 22 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| Сельскохозяйственного назначения | 362 |

Площадь под захоронения – 3 га.

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2012г. (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) составила 1727 человек (на начало 2010 г. -1776, 2011г. - 1761).

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИРПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Демографическая ситуация в поселении характеризуется естественной и миграционной убылью населения, его старением.

Так за  2011 год, за счет механического оттока, население муниципального образования сократилось на 18 человек (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области).

Доля трудовых ресурсов в численности населения 61%.

Наличие на территории поселения специфического медицинского учреждения отражается на повышенной доле женского населения.

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Трудовые ресурсы в муниципальном  образовании характеризуется недостаточным уровнем образования (низкая доля имеющих среднее профессиональное, начальное профессиональное и высшее образование 307 чел. на 1000 жителей).

Однако эффективность использования трудовых ресурсов недостаточна, поскольку существует ограниченность мест приложения труда, вызванная несоответствием квалификации кадров к потребности в рабочей силе.

Количество работающих за пределами поселения возросло за последние годы.

Шелеховское сельское поселение включает в себя 4 населенных пункта: деревня Ингашет, деревня Сергина, деревня Старошелехова, село Шелехово.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Числен-ность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь террито-рии, га | Число дворов, единиц | Расстоя-ние населен-ного пункта до областного центра, км | Расстояние населен-ного пункта до центра муниципального района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платфор-мы, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-шего автовок-зала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шелехово | 899 | 345 | 349 | 714 | 43 | 43 | 43 | да |
| д.Старошелехова | 130 | 33 | 51 | 709 | 38 | 38 | 38 | да |
| д. Сергина | 650 | 84 | 65 | 719 | 48 | 48 | 48 | да |
| д.Ингашет | 82 | 93 | 23 | 717 | 46 | 46 | 46 | да |

4.3. Социально-экономическая ситуация

Шелеховское муниципальное образование имеет сельскохозяйственную  и лесозаготовительную специализацию.

Основными предприятиями муниципального образования являются:

- ООО «Шелеховское» - подсобное хозяйство Сергинского психо-неврологического интерната, с численностью работающих 63 человека,

- ООО «Труд» (лесозаготовки) с численностью работающих 163 чел.

Сельскохозяйственную продукцию в поселении производят ООО «Шелеховское», и 3 крестьянско-фермерских хозяйства.

В сельскохозяйственном обороте находится 362 гектара сельскохозяйственных угодий.

Производство сельскохозяйственной продукции в поселении имеет положительную динамику. Возросло производство основных видов продукции, урожайность сельскохозяйственных культур.

Главным сдерживающим фактором развития агропромышленного комплекса является технологическая отсталость, отсутствие у фермерских хозяйств экономических возможностей для модернизации сельскохозяйственного производства. Из-за отсутствия необходимых технических и финансовых средств большинство хозяйств не в состоянии в настоящее время не только применять в производстве высокопроизводительную технику и новые прогрессивные технологии, но и качественно выполнять минимальный объем требуемых агротехнических работ, что ведет к потерям и удорожанию продукции. Несмотря на сохранность пахотных земель и своего направления, острота проблем в сельском хозяйстве остается: заработная плата низкая, процесс трудоемкий, отсутствие жилья, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства.

Малый бизнес в муниципальном образовании представлен предприятиями: по лесозаготовке и обработке древесины (ООО «Прогресс» на предприятии занято 15 человек со среднемесячной зарплатой 6500 рублей), сельскохозяйственными, торговыми предприятиями.

Подвоз хлеба в с.Шелехово осуществляют предприниматели с.Талая и п.Соляная, г.Тайшета В д.Сергина имеется пекарня, принадлежащая Сергинскому ПНИ.

На территории поселения находятся участки и филиалы:

- транспорта и связи – ОГУП «Дорожная служба», Тайшетский Почтамт, ОАО «Сибирьтелеком»;

- «Западные электрические сети» ООО «ИСЭК»;

- филиал Сбербанка.

Прибрежные территории являются традиционными местами отдыха, любительского рыбоводства для жителей населенных пунктов.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 24, 4  тыс.м². Весь фонд находится  в  частной собственности.

Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 14,1 кв.м. на 1 человека.

Жилой фонд не благоустроенный, с печным отоплением. Процент износа зданий составляет 65%. Жилищное строительство практически не осуществляется. Последний ввод жилья был в 2008 году и составил 112 кв.м.

Социальная инфраструктура муниципального образования представлена следующими объектами:

- средняя общеобразовательная школа, в которой по состоянию на 2011 год обучалось 164 человека;

- дошкольное образовательное учреждение, которое в 2011 году посещало 50 детей (100% заполняемость);

- дом культуры;

- библиотека;

- Шелеховская участковая больница на 15 к/мест и пункт скорой медицинской помощи;

- Стадион;

- Ингашский клуб.

Почти все объекты социальной сферы расположены в центре поселения.

В поселении нет общедоступных капитальных спортивных сооружений, приспособленных для круглогодичных занятий спортом и проведения спортивных мероприятий. Спортивный зал имеется  только при школе.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры сильно устарела  (износ до 90 %).

На территории поселения функционируют  7 магазинов, 3 киоска.

Система бытовых услуг по муниципальному образованию отсутствует.

Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости удовлетворительное, как  следствие налаженной торговой сети и широкого распространения личных подсобных хозяйств у населения.

В поселении значительна доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Как и во всех муниципальных образованиях Тайшетского района, в Шелеховском поселении местный бюджет дотационный. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составляет 16%.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Невысокий потенциал транспортно-географического положения, низкий уровень производственного потенциала, значительный износ объектов социальной и инженерной инфраструктуры, низкое качество дорожной сети мало благоприятны для перспективного поступательного развития поселения.

Основными направлениями возможного дальнейшего развития поселения могут быть сельское хозяйство, заготовка и переработка  древесины, развитие личных подсобных хозяйств, использование населением недревесных продуктов леса, пчеловодство.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия.

Растениеводческий потенциал почв пашни и кормовых угодий ниже среднеобластного.

Наращивание объемов сельскохозяйственной продукции возможно на основе повышения эффективности сельскохозяйственного производства через внедрение современных ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственного производства, восстановление плодородия почв, развитие племенного животноводства, элитного семеноводства, повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственных предприятий.

Важно создание поселенческих, межпоселенческих снабженческо-сбытовых, заготовительных организаций, санитарных служб по оценке животноводческой продукции, предприятий по первичной переработке сельхозсырья.

Трудно решаемой задачей является кадровое обеспечение агропромышленного производства.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с лесохозяйственным регламентом  Тайшетского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Поселение мало привлекательно для инвесторов в связи с относительной отдаленностью от центра  района и сезонным неудовлетворительным состоянием дорог.

ООО «Байкальская инвестиционная компания», владелец лицензии на геологическое изучение, поиски и оценку месторождений алмазов на Верхнебирюсинской площади в Иркутской области, проводит геологоразведочные работы в приустьевой части реки Ингашет.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения может быть оценена сугубо ориентировочно на расчетный срок в 1,6 тыс. человек, на первую очередь – в 1,65 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на расчетный срок может составить: село Шелехово – 0,8, деревня Сергина – 0,6, деревня Старошелехова – 0,1,  деревня Ингашет – 0,05 тыс. человек.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Шелеховского муниципального образования является создание благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Шелеховского  сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- структуры с учетом использования территории поселения;

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественно-делового центра с.Шелехово;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Шелеховского  муниципального образования.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Шелеховского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах с. Шелехово, д. Старошелехова, д. Сергино, д. Ингашет значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности,  не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема наличия территорий, попадающих в зону возможного затопления паводком

Значительная часть территории с.Шелехово  и д.Старошелехова попадает в зону возможного затопления территории при прохождении паводка 1% обеспеченности, это является проблемой для полноценного территориального развития этих населенных пунктов.

В связи свыше сказанным, необходимо  переселить часть населения села  на другие территории с созданием жилого фонда и соответствующей инфраструктуры.

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. все  населенные пункта привязаны, практически,  к одной дороге и реке, не разбросаны по территории поселения.

Спецификой планировочной структуры Шелеховского муниципального образования является ее развитие в центральной части поселения. Планировочная структура поселения  тесно связанна с автомобильной дорогой «Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха» и с р. Бирюсой, протекающей в центре поселения.

Расселенческий каркас поселения привязан к р. Бирюсе и ее притокам – рекам Ингашет, Серьга и др. Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 4 населенных пункта, основные автомобильные дороги: «Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха», «Шелехово – Туманшет», второстепенные дороги: «Шелехово – Сергино»,  «Ингашет – Шелехово», Березовка-Шелехово», река Бирюса и ее притоки.

Автомобильные дороги «Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха» и «Шелехово – Туманшет» являются  главными транспортными осями поселения (в тоже время – второстепенными транспортно-планировочными осями планировочной структуры Тайшетского района).

Река Бирюса и ее притоки - реки Ингашет, Серьга, Бланка и пр.  являются историческими осями расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-природных осей опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является  с.Шелехово,  входящее в систему планировочных центров  Тайшетского района и являющееся  второстепенным планировочным центром планировочной структуры Тайшетского района.

В селе расположен набор основных  объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является д. Сергина, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Она расположена на юго-востоке территории поселения, на р. Серьга.

Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерной инфраструктуры, в связи с чем, необходимо их дальнейшее  развитие.

Деревни Старошелехово и Ингашет являются  второстепенными  подцентрами поселения, в них проживает небольшое количество населения, объекты социальной инфраструктуры практически, отсутствуют.

Планировочная структура муниципального образования Шелехоское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой, позволяющей сохранить взаимосвязи между основными ее элементами в процессе территориального развития и пространственной интеграции ее в структуру Тайшетского района.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 4 населенных пункта,  автомобильная дороги, река Бирюса и ее притоки.  В качестве основных транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматриваются  автомобильная дороги: «Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха» ,  «Шелехово – Туманшет»,

В качестве второстепенных  транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматриваются автомобильные дороги: «Шелехово – Сергино», «Ингашет – Шелехово»,  Березовка-Шелехово».

Основными и второстепенными ландшафтно-природными осями проектом предложены  реки Бирюса, Серьга, Ингашет, Мал.Ингашет, Курья.

Вдоль транспортных и природных планировочных осей возможно  наиболее интенсивное градостроительное и социально-экономическое освоение территории поселения.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Шелеховского сельского поселения, Генеральным планом  предлагается село Шелехово, расположенное на автодороге «Тайшет – Шелехово – Талая - Патриха».

Второстепенным планировочным центром, организующим восточную часть территории поселения, Генеральным планом предлагается деревня Сергина.

Второстепенными подцентрами поселения будут являться деревни  Старошелехово, Ингашет

Новое строительство размещается в пределах существующей границы села с.Шелехово.

Планировочная структура с. Шелехово

Планировочная структура села формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время компактная планировочная структура с. Шелехово в целом сформирована. Основу планировочной структуры села составляет  жилое образование, в основе которого находится прямоугольная сетка улиц.

Планировочная организация территории жилого массива с. Шелехово, представляет собой компактный тип расселения.  Объекты социально-бытовой инфраструктуры и здание администрации находятся в зоне сосредоточения объектов общественно-делового назначения.

Улицы Первомайская и Ленина, идущие в поперечном направлении и улицы Октябрьская и Почтовая, идущие в продольном направлении, являются основными композиционными осями планировочной структуры села. От этих улиц  отходит поселковая улично-дорожная сеть.

К основным недостатком планировочной структуры села следует отнести отсутствие сформированного общественного центра, наличие  производственной территории в жилой зоне.

К северо-западу от жилых территорий села расположена зона сельскохозяйственного использования. территории на периферии заняты участками для ведения подсобных хозяйств и садоводства.

Главный планировочный центр села – его общественно-деловой центр - расположен в центральной части села, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи,  дом культуры, школа, детский сад, ФАП, магазины и другие важные объекты общественно-делового назначения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Шелехово с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Шелехово в существующих границах в составе одного планировочного района.

Архитектурно-планировочное решение территории этого планировочного района образует единую композицию со сложившейся структурой застройки села.

В состав планировочного района входит селитебная территория, связанная с общественным центром села улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки на неиспользуемых и незастроенных землях, находящихся на северо-западе территории села.

Развитие планировочного центра села

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки с. Шелехово» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Шелеховского муниципального образования архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования общественного центра;

- формирование инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Бирюсы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное развитие с. Шелехово за счет территорий новой жилой застройки на северо-западе села.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает  решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура д.Сергина, д. Старошелехово, д. Ингашет

Генеральным планом не предусматривается значительного развития селитебной территории д. Сергина. Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокировамалоэтажных домов с приусадебными участками. Предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

Населенные пункты д. Старошелехово, д. Ингашет малочисленны, в нем отмечается ежегодная утрата населения. Эти населенные пункты имеют простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

В связи с этим Генеральным планом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данных населенных пунктов.

6.3.Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование - это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальнуюи малоэтажную многоквартирную). Жилые зоны выявлены во всех 4-х населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в с. Шелехово, д. Сергина

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в с. Шелехово в пределах существующей границы населенного пункта, на неиспользуемых территориях села.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в остальных населенных пунктах поселения.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в с. Шелехово и частично в д. Сергина, в остальных населенных пунктах она отсутствует.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с.Шелехово и развивающейся зоны в д.Сергина, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания, при этом, необходим ремонт и реконструкция существующих объектов.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  объектов социальной инфраструктуры в остальных населенных пунктах.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Шелеховское муниципальное образование имеет сельскохозяйственную  и лесозаготовительную специализацию.

Основная производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы с. Шелехово, на юге и юго-западе от жилых территорий села.

Кроме того, территория производственно-коммунального назначения примыкает к границе села на севере и значительная по площади территория расположена к югу от границы села. Здесь были расположены предприятия по лесозаготовке и лесопереработке, а также находятся коммунально-складские объекты населенного пункта.

Коммунально-складские территории выявлены также в д. Сергина.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств. Зона сельскохозяйственного использования выявлена в большинстве населенных пунктов поселения. Кроме того, выявлена территория размещения объектов сельскохозяйственного назначения к северо-западу от жилых территорий села

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается  как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается сохранение сельскохозяйственной  специализации поселения, в том числе  предлагается  развитие территорий предназначенных для подсобных хозяйств внутри населенных пунктов д. Ингашет и д. Старошелехово.

В перспективе в данных деревнях не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств..

5.Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны поселения  входят озелененные территории общего пользования,  леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегах рек Бирюсы, Ингашет, Серьга и их притоков.

6.Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников.

Кладбища расположены на юго-восток от д. Ингашет, на юг от с. Шелехово, на восток от д. Сергина. Свалка выявлены к северу от д. Ингашет, несанкционированная свалка, расположена на северо-запад от западной границы с. Шелехово. Скотомогильник  находится на северо-запад от с. Шелехово.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ, свалок ТБО и скотомогильника.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории рек Бирюсы  и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы от автодорог;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности;

- заболоченные территории.

Функциональное зонирование территории села Шелехово

В границах села Шелехово устанавливаются следующие функциональные зоны.

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях с. Шелехово путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено на северо-западе села, на ее пустующих незастроенных территориях.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной  застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 8, 65 га, из расчета коэф. семейности  2,5, здесь смогут проживать  102 человека.

2.Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре села на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра села предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3.Зона производственного использования

Основу производственной деятельности села Шелехово составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом рссматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития данной отрасли.

- Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственных зон села. Качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие  в промышленной  зоне с. Шелехово, предлагается сохранить на этих же площадках.

4.Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны с.Шелехово составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

5.Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны с. Шелехово  входят озелененные территории общего пользования,  лес,  открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- территория, прилегающая к р.Бирюсе.

Проектом предлагается создание парка на западе территории села, на свободных землях.

6.Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в с. Шелехово (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории села Шелехово.

7.Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны

- первый пояс ЗСО.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- заболоченные территории;

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности.

Функциональное зонирование д. Сергина, д. Старошелехово, д. Ингашет

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения этих населенных пунктов в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Шелеховское муниципальное образование расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шелеховское муниципальное образование |
| с. Шелехово | 899 | 345 | 349 | 714 | 43 | 43 | 43 | нет/да |
| д. Сергина | 650 | 33 | 65 | 719 | 48 | 48 | 48 | да/да |
| д.Старошелехова | 130 | 84 | 51 | 709 | 38 | 38 | 38 | да/да |
| д.Ингашет | 82 | 93 | 23 | 717 | 46 | 46 | 46 | да/да |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать не совсем благоприятным – поселение удалено более чем на 40 км от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета и не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом.

Протяженность дорог общего пользования в муниципальном образовании составляет 30,15 км  все дороги с твердым покрытием. Транспортное сообщение между с.Шелехово и ст.Тайшет осуществляется маршрутным такси дважды в день. Транспортного сообщения между населенными пунктами поселения нет.  Удаленность центра муниципального образования от ближайшей ж/д станции (ст. Тайшет) составляет 35 км.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы поселения, и, связывая пространственно разделенные территории, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития отношений между населенными пунктами.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспортного общего пользования;

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Тайшет — Шелехово — Талая — Патриха». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения отсутствует.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (4 и 5), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находится в транспортной изоляции.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 30,15 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования - 30,15 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет - 30,15 км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 0 км.

На территории поселения имеется 2 деревянных моста.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Тайшет — Шелехово — Талая — Патриха,

- Березовка — Шелехово,

- Шелехово — Сергина.

Реконструкция автодорог:

- Шелехово — д. Ингашет.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- не требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского района в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта, проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Шелехово)

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием;

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки;

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения п. Шелеховское,

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо строительство АГЗС в с. Шелехово.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 чел.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисного комплекса, включающих автостоянку в н. п. Шелехово, а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи в с. Шелехово.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Шелеховское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Шелеховское служат подземные воды. Для хозяйственно-питьевых целей используются децентрализованные источники водоснабжения (шахтные колодцы и скважины). Централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет.

с. Шелехово

Население для хозяйственно-питьевых целей использует децентрализованные источники водоснабжения (личные колодцы и скважины).

Отдельные объекты (Шелеховская СОШ, детский сад, котельная) обеспечиваются питьевой водой от артезианской скважины, совмещенной с водонапорной башней, по водопроводу общей протяженностью 1330 м. Производительность водозабора по насосному оборудованию – 1,5 м3/час.

Локальный водозабор (скважина, совмещенная с водонапорной башней) имеет ООО «Шелеховское».

д. Серегина

Водоснабжение населения осуществляется от двух водонапорных башен, работающих в крановом режиме и от личных колодцев и скважин.

д. Ингашет, д. Старошелехова,

Для хозяйственно-питьевых целей населения используются децентрализованные источники водоснабжения (личные колодцы и скважины).

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах;

- отсутствие контроля качества питьевой воды.

Проектные предложения

Шелеховское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Шелеховского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Шелеховского муниципального образования, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шелехово | 150 | 800 | 120 |
| д. Сергина | 150 | 600 | 90 |
| д. Старошелехова | 150 | 100 | 15 |
| д. Ингашет | 150 | 50 | 7,5 |
| Всего по Шелеховскому муниципальному образованию | - | 1550 | 232,5 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Шелеховского муниципального образования

Принимая во внимание проектную численность населения, настоящим проектом предлагается строительство системы водоснабжения в населенных пунктах: Шелехово, Серегина и Старошелехова.

с. Шелехово

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Шелехово предлагается:

1.	На расчетный срок – строительство централизованной системы водоснабжения для снабжения питьевой водой жилой застройки: строительство водозабора (скважины и водонапорная башня) и водопроводных сетей. Водозабор необходимо оборудовать установкой по водоподготовке и обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

В целях бесперебойного водоснабжения необходимо строительство в населенном пункте минимум двух водозаборных скважин.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения с. Шелехово надлежит заказать специализированной организации.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* площадь территории водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

На графических материалах проекта площадка водозабора показана ориентировочно.

д. Сергина

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Серегина запланировано строительство водопровода от существующего источника водоснабжения. На водозаборных сооружениях необходимо провести реконструкцию с оборудованием водозабора установкой по водоподготовке.

д. Старошелехова

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения питьевой водой нормативного качества в д. Серегина предлагается строительство водонапорной башни и водопровода по ул. Березовая. Водозабор необходимо оборудовать установкой по водоподготовке.

д. Ингашет

Населенный пункт не имеет перспективы развития. Предусматривается использование существующих источников водоснабжения с организацией контроля качества потребляемой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Шелеховское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории Шелеховского муниципального образования нет.

с. Шелехово

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Внутренней канализацией оборудовано только здание детского сада. Вывоз ЖБО из выгреба осуществляется на несанкционированную свалку ТБО с. Шелехово.

д. Ингашет, д. Старошелехова, д. Серегина

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- отсутствие систем бытовой канализации;

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Шелеховское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Шелеховского муниципального образования условно принимается равным объему суммарного водоотведения от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шелехово | 120 | 800 | 96 |
| д. Сергина | 120 | 600 | 72 |
| д. Старошелехова | 120 | 100 | 12 |
| д. Ингашет | 120 | 50 | 6 |
| Всего по Шелеховскому муниципальному образованию | - | 1550 | 186 |

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Исходя из проектной численности населения, на конец расчетного срока предлагается строительство централизованной системы бытовой канализации в с. Шелехово. В остальных населенных пунктах муниципального образования строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

с. Шелехово

Настоящим проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут.

Предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления. Учитывая климатические условия, а так же промерзание рек в зимнее время, на зимний период сброс очищенных стоков предлагается осуществлять на поля намораживания.

Площадку для строительства очистных сооружений и участка для намораживания стока в зимний период предлагается разместить в северной части с. Шелехово.

Сброс полностью очищенных стоков будет производиться в р. Бирюса рассеивающим выпуском ниже по течению жилой застройки с. Шелехово.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

В с. Шелехово предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их через КНС на очистные сооружения.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе в районе проектируемых канализационных очистных сооружений.

д. Сергина, д. Старошелехова, д. Ингашет

В населенных пунктах строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается. Для водоотведения сточных вод рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Площадки для утилизации жидких бытовых отходов рекомендуется оборудовать в местах утилизации ТБО.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Шелеховского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Шелеховского муниципального образования проложены ЛЭП напряжением 35 кВ.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от ПС 35/10 «Шелехово».

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории Шелеховского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Шелеховского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории  с. Шелехово  расположена угольная котельная.

На территории д. Сергино  расположена угольная котельная, отапливающая ФАП и психоневрологический интернат, оборудована 2 котлами.

Износ оборудования котельных  и тепловых сетей достигает 60%.

Проектные предложения

Основным решением для  обеспечения теплом потребителей Шелеховского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Шелеховское муниципальное образование

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора с 2009 г. используется несанкционированная свалка общей площадью 1,2 га, расположенная в 900 м на северо-запад от западной границы с. Шелехово, в 150 м на северо-восток от автодороги Шелехово-Рождественка, в 400 м на юго-запад от р. Бирюса.

Разрешительная документация на использование данной площадки для утилизации ТБО находятся в стадии оформления.

с. Шелехово

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка ТБО Шелеховского муниципального образования. Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

д. Ингашет, д. Старошелехова, д. Серегина

ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки МО:

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Шелеховское муниципальное образование

Объем ТБО от Шелеховского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шелехово | 800 | 320 | 192 |
| д. Сергина | 600 | 240 | 144 |
| д. Старошелехова | 100 | 40 | 24 |
| д. Ингашет | 50 | 20 | 12 |
| Всего по Шелеховскому муниципальному образованию | 1550 | 620 | 372 |

Настоящим проектом на первую очередь предлагается дальнейшее использование существующей свалки ТБО с. Шелехово, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.

Все несанкционированные свалки на территории Шелеховского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

с. Шелехово

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки с. Шелехово для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить полный охват населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

д. Сергина

Для утилизации ТБО предлагается произвести санкционированный отвод участка под складирование ТБО. В населенном пункте необходимо оборудовать места временного хранения ТБО и организовать вывоз отходов от жилой застройки.

д. Ингашет, д. Старошелехова

Населенные пункты не имеют перспективы развития, ТБО будут утилизироваться на приусадебных участках или вывозиться населением к местам утилизации самостоятельно.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

Все населенные пункты Шелеховского сельского поселения телефонизированы. Предприятиям и жителям поселения предоставляются услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи. Кроме этого, имеется факсимильная, телеграфная, таксофонная связь. Таксофоны установлены во всех населенных пунктах Шелеховского поселения. В то же время  пока не обеспечено необходимое качество телефонной связи.

Почтовая связь. Услуги почтовой связи предоставляются почтамтом, являющимся подразделением ФГУП «Почта России».  На территории расположено одно почтовое отделение, расположенное в с. Шелехово. Почтамт обеспечивает все виды почтовой связи, в том числе международной.

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в районе и на территории поселения развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ЗАО «МегаФон», БИЛАЙН. Уровень проникновения сотовой связи в поселении свыше 90%.

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в следующих населенных пунктах:

- С.Шелехово;

- Д.Сергина.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Шелаевского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают д.д. Ингашет, Сергина, Старошелехова, село Шелехово со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный транспорт, высоковольтные линии, свалки твёрдых бытовых отходов, молочно-товарные фермы, скотомогильник, лесозаготовка, и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение территории.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления, эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр и т.д.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах,  устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области, степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Венгерского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов, в основном, оценивается как слабая.

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Шелеховском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Для охраны атмосферного воздуха в Шелеховском поселении разработан и утверждён в установленном порядке проект нормативных ПДВ (предельно допустимых выпусков) для ООО «Труд».

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный транспорт, котельные, лесные пожары.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Загрязнение от имеющихся котельных минимальное, поскольку в качестве топлива используются экологически чистые древесные отходы.

Единственным источником, представляющим угрозу населению в связи с загрязнением атмосферного воздуха, являются периодически возникающие пожары на лесосеках.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Шелеховского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Вода в реке Бирюса и её притоках чистая.

Подземные воды отложений ордовика и силура на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются, в общем, экологически чистыми.

Подземные воды аллювиальных отложений защищены менее надёжно.

Источником водоснабжения муниципального образования осуществляется почти полностью за счёт подземных вод.

Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования отсутствует.

На территории Шелеховского поселения имеется одна водонапорная  башня. В основном, же жители поселения берут воду из  колодцев.

Регулярно анализ воды, используемой для водоснабжения, в поселении не производится.

9.5. Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам ТБО, скотомогильнику.

Загрязнение почв  может отмечаться также вдоль дорог.

На территории поселения наблюдается захламление отходами от переработки леса.

Земли сельскохозяйственного назначения Шелеховского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

В результате вырубки лесов, перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие  древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем.

К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играют лесные пожары и браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены: таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояния проблемы бытовых отходов

На территории поселения имеется две свалки ТБО. Одна из них расположена к северо-западу от деревни Ингашет. Санитарно-защитная зона от неё перекрывает значительную часть деревни и водоохранную зону р. Малый Ингашет.

На территории поселения часто образуются множественные несанкционированные свалки, с которыми ведётся постоянная борьба.

К западу от села Шелехово организован скотомогильник.

Санитарно-защитная зона от него перекрывает северо-западную часть Шелехова, часть нерестоохранной зоны, к тому же, ещё и затапливается паводком.

На территории постоянно возникают стихийные свалки.

Территория захламляется отходами от переработки леса.

В Шелеховском поселении отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов поселения связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Шелеховского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Бирюса Схемой территориального планирования Иркутской области выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Шелеховского поселения достигает 1000-1500 м.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Следует заметить, что на местность эти зоны не вынесены, и население ничего не знает об их существовании.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Шелеховском поселении установлены водоохранные зоны для р. Бирюса, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10  и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Зареченского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории Шелеховского поселения водоснабжение индивидуальное.

Частные источники водоснабжения, в общем, содержатся в порядке, и требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения, в общем, соблюдаются.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Шелеховского сельского поселения представлена автомобильными дорогами, общей протяжённостью в 30 км, с твёрдым покрытием  и могут быть отнесены к пятой технической категории.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения с дорогами пятой технической категории, должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной до 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Промышленных производственных объектов на территории поселения нет.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона в радиусе 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

Следует отметить, что на территории поселения имеется 3 действующих кладбища.

Расположение 2 из них соответствует действующим нормативам, третье (с. Шелехово) расположено в нерестоохранной зоне.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы:

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают деревни Ингашет, Сергина, Старошелехова, село Шелехово со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный транспорт, высоковольтные линии, свалки твёрдых бытовых отходов, молочно-товарные фермы, скотомогильник, лесозаготовка и др.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение территории.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Шелеховского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

Значительная часть с. Шелехово, д. Старошелехова затапливается паводком.

Берег р. Бирюса на значительном протяжении подвержен эрозионному размыву.

Состояние атмосферного воздуха в Шелеховском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет.

Вода в р. Бирюса и её притоках на территории поселения  чистая.

Подземные воды коренных отложений на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и, в общем, являются экологически чистыми.

Эти воды и следует использовать для водоснабжения населения, но регулярного бактериологического анализа не производится.

Земли сельскохозяйственного назначения Шелеховского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов;

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки, территории несколько захламлена отходами от заготовки и переработки леса.

Территория поселения периодически убирается и освобождается от накопившегося мусора, однако отсутствует система сбора отходов и мусора.

На территории населённых пунктов отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Регламент зон особого использования на территории Шелеховского муниципального образования соблюдается частично.

Отмечается низкий уровень экологической культуры населения.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Шелеховского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования  в зонах с особыми условиями использования территории;

- организовать мониторинг за наблюдением состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- повести исследования, с тем, чтобы существующую санкционированную свалку несколько передвинуть к юго-западу, чтобы санитарно-защитная зона от неё не перекрывала населённый пункт;

- провести исследования с тем, чтобы существующий скотомогильник перенести в западном направлении, так, чтобы санитарно-защитная зона от него не перекрывала населённый пункт, нерестоохранную и водоохранную зону и не затапливалась паводком;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку древесных отходов с целью их дальнейшего использования;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- провести мероприятия по укреплению берегов р. Бирюса и предотвращению затопления паводковыми водами;

# произвести благоустройство и озеленение населённых пунктов;

# совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной среды;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического обучения и воспитания населения.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Шелеховского муниципального образования.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Шелеховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоят 2 объекта исторического наследия  (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий,  определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Шелеховское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Дедушкин ручей» | на нижней окраине д.Старошелехова, в устье ручья Дедушкин. |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Мост» | левый берег р.Бирюсы, в 135 м юго-западнее д.Старошелехова |

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламентТерриториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Перебург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Шелеховское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Шелеховского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Шелеховское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Шелеховское, предоставленные администрацией МО.

# Footnotes

По данным паспорта Шиткинского  муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  образования Шелеховского муниципального  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области